## Slide 1
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Formation complète — 3 parties
PARTIE 1 — Signalisation, marquages, priorités, stationnements
PARTIE 2 — Distances, véhicules prioritaires, alcool, stationnements avancés
PARTIE 3 — Sanctions, éco-conduite, contrôle technique, accidents, permis
3 parties — Formation certifiée Qualiopi • Déclaration n° 84 69 15114 69 • Lyon

## Slide 2
SOMMAIRE GÉNÉRAL
3 parties — Sécurité Routière
PARTIE 1
Avertisseurs sonore & lumineux
Vérifications véhicule
Panneaux de prescription & d'indication
Marquages au sol & voies
Stationnements alterné/payant
Priorités, croisements & feux
→ Synthèse P1
PARTIE 2
Distances réaction/arrêt/freinage
Distance de sécurité (×6)
Siège auto & Isofix
Dépassements & véhicules prioritaires
Types de stationnements interdits
Alcool au volant
→ Synthèse P2
PARTIE 3
Sanctions alcool & stupéfiants
Limitations de vitesse
Éco-conduite (8 principes)
Contrôle technique annuel
Accident : PAS · constat · PLS
Téléphone au volant
→ Synthèse P3 · Permis à points
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
2

## Slide 3
PARTIE 1
Signalisation, Marquages & Priorités
Avertisseurs · Panneaux · Marquages · Stationnements · Feux
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon

## Slide 4
Sommaire — Partie 1
Signalisation, Marquages & Priorités
1
Avertisseurs : sonore, lumineux & feux de détresse
Quand les utiliser, réglementation, amendes
2
Vérifications du véhicule
Niveaux, pneumatiques, équipements obligatoires
3
Panneaux de prescription & d'indication
Interdiction, obligation, services, zonaux
4
Marquages au sol & types de voies
Lignes continues, mixtes, rives, pistes cyclables, voies TC
5
Stationnements : alterné, payant, disque
Signification des panneaux côté pair/impair, parcmètre
6
Priorités, feux & croisements en pente
Route prioritaire, ponctuelle, brouillard, nuit, croisement
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
4

## Slide 5
PARTIE 1 — COURS
Avertisseurs : sonore, lumineux, clignotants & détresse
🔔 Avertisseur SONORE
En agglomération : uniquement en cas de danger immédiat.
Hors agglomération : pour avertir les autres usagers.
Sanction : amende forfaitaire classe 2.
🔆 Appels de phares
Utilisables la nuit en remplacement de l'avertisseur sonore.
↕️ Clignotants
Obligatoires : tourner, dépasser, changer de voie, s'arrêter, quitter un stationnement.
⚠️ Feux de détresse : véhicule immobilisé, allure réduite, dernier d'une file.
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
5

## Slide 6
PARTIE 1 — COURS
Vérifications régulières du véhicule
Niveaux à contrôler :
Liquide de refroidissement
Liquide de lave-glace
Huile moteur
Liquide de frein
Niveau de carburant
Éléments à vérifier :
Pneumatiques · roue de secours · essuie-glaces · pare-brise · lumières · triangle de pré-signalisation · gilet réfléchissant
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
6

## Slide 7
PARTIE 1 — COURS
Panneaux de signalisation : prescription & indication
Panneaux de PRESCRIPTION
Informent des interdictions et obligations réglementaires.
Panneaux d'interdiction
Panneaux de fin d'interdiction
Panneaux d'obligation
Panneaux de fin d'obligation
Panneaux de prescription zonale
Fin de prescription zonale
Panneaux d'INDICATION : Type C (conduite) & Type CE (services : stations, hôpitaux…)
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
7

## Slide 8
PARTIE 1 — COURS
Marquages au sol & Types de voies
Types de lignes
Ligne continue :
Dépassement INTERDIT de votre côté
Ligne discontinue :
Dépassement autorisé
Lignes mixtes :
Continue côté = INTERDIT / Discontinue = OK
Rive route :
Traits 3m / intervalles 3,50m
Rive autoroute :
Traits 39m / intervalles 13m (BAU)
Voies spéciales :
Voie de stockage : au milieu, pour véhicules tournant — emprunter le plus tôt possible.
Voie TC : autorisée aux TAXIS et AMBULANCES — VTC et VMDTR = INTERDITS.
Voie lente : à droite, réservée aux véhicules ne pouvant dépasser 60 km/h.
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
8

## Slide 9
PARTIE 1 — COURS
Stationnements : alterné, payant & Priorités
Stationnement alterné :
Du 1er au 15 → interdit côté du panneau
Du 16 au 31 → interdit de l'autre côté
Changement entre 20h30 et 21h (15 et dernier du mois)
Stationnement payant :
Ticket parcmètre → placer derrière pare-brise.
Disque horodateur : position heure d'arrivée.
Priorités :
Route prioritaire : panneau répété tous les km (agglo), 5 km (hors agglo).
Priorité ponctuelle : uniquement à la prochaine intersection.
Croisement en pente :
Véhicule qui descend recule si même gabarit. Seul recule face à un ensemble. Léger recule face à un camion.
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
9

## Slide 10
PARTIE 1 — COURS
Réglementation des feux — brouillard, nuit
Feux de brouillard :
Avant ET arrière utilisables simultanément.
Mauvais usage → amende forfaitaire 135€.
Nuit en ville :
Interdit de circuler sans feux, même en agglomération.
Route sinueuse :
Route s'écartant de la ligne droite par des courbes irrégulières.
Feux de détresse :
Immobilisation sur chaussée · allure très réduite · dernier d'une file · danger imminent.
Ligne jaune continue → Arrêt ET stationnement interdits
Ligne jaune discontinue → Stationnement interdit seulement
Piste cyclable : chaussée distincte réservée aux cycles sans remorque
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
10

## Slide 11
SYNTHÈSE — PARTIE 1
Signalisation, Marquages & Priorités — Points clés
Avertisseur sonore
Agglo : danger immédiat seulement. Hors agglo : avertissements nécessaires. Violation → classe 2.
Clignotants
Obligatoires pour tout changement de direction, dépassement, arrêt, quitter stationnement.
Lignes mixtes
Continue de votre côté = dépassement INTERDIT. Discontinue = dépassement autorisé.
Voie TC
Taxis et ambulances autorisés. VTC et VMDTR = INTERDITS.
Stationnement alterné
1-15 du mois : côté panneau interdit. Changement de côté entre 20h30 et 21h.
Feux de brouillard
Avant + arrière autorisés simultanément. Mauvais usage = amende 135€.
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
11

## Slide 12
PARTIE 2
Distances, Priorités & Alcool
Temps de réaction · Distance d'arrêt · Véhicules prioritaires · Alcool
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon

## Slide 13
Sommaire — Partie 2
Distances, Priorités avancées & Alcool
1
Distance de réaction & formule
1 seconde · dizaines × 3 · tableau de calcul
2
Distance d'arrêt sèche et mouillée
Dizaines × dizaines · route mouillée ×1,5
3
Distance de freinage & intervalle de sécurité
Règle 2 secondes · formule ×6 · marquage autoroute
4
Siège auto & fixation Isofix
Obligation < 135 cm · exceptions avant · normes ECE R44
5
Règles de dépassement & véhicules prioritaires
Piétons 1/1,5m · bus · sirène 2 tons · liste · sanctions
6
Stationnements dangereux, gênants, très gênants
3 catégories · contraventions · immobilisation
7
Alcool au volant
Taux légaux 0,5 g/l et 0,2 g/l · élimination · dangers
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
13

## Slide 14
PARTIE 2 — COURS
Distances : réaction, arrêt, freinage
Formules de calcul
Distance réaction
Dizaines × 3
50 km/h → 15 m
Distance d'arrêt sèche
Dizaines × Dizaines
100 km/h → 100 m
Distance d'arrêt mouillée
D.sèche × 1,5
100 km/h → 150 m
Distance de freinage
D.arrêt − D.réaction
Dépend : charge, adhérence, freins
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
14

## Slide 15
PARTIE 2 — COURS
Distance de sécurité & Intervalle de sécurité
Distance de sécurité : Dizaines × 6
Vitesse | Calcul | Distance
30 km/h | 3×6 | 18 m
50 km/h | 5×6 | 30 m
80 km/h | 8×6 | 48 m
110 km/h | 11×6 | 66 m
130 km/h | 13×6 | 78 m
Intervalle de sécurité minimum = 2 secondes
50 km/h → 30 m | 100 km/h → 60 m
Autoroute : 2 traits de bande d'arrêt d'urgence = distance minimale.
Astuce : quand le véhicule devant passe un repère, comptez jusqu'à 2 avant de passer ce même repère.
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
15

## Slide 16
PARTIE 2 — COURS
Siège auto & Fixation Isofix
👶 Siège auto — Obligation légale
Depuis 1992 : tout enfant < 135 cm → siège auto ou réhausseur obligatoire.
Enfants < 10 ans : toujours à l'ARRIÈRE du véhicule.
Exception à l'avant : siège dos à la route (airbag désactivé) · ou absence de siège arrière · ou sièges arrière déjà occupés.
Normes de sécurité : ECE R44/03 ou ECE R44/04.
🔒 ISOFIX : 2 pinces métalliques + 2 crochets — obligatoire depuis 2005.
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
16

## Slide 17
PARTIE 2 — COURS
Règles de dépassement & Véhicules prioritaires
📏 Marges de dépassement
Usager | En agglo | Hors agglo
Piéton | 1 m | 1,50 m
Deux-roues | 1 m | 1,50 m
Bus | Céder passage | Faciliter
🚨 Véhicules PRIORITAIRES
Sirène 2 tons + feu bleu (simultanés)
→ Ralentir · s'arrêter · faciliter le passage.
Police, gendarmerie, douanes
Pompiers
SAMU / SMUR
Ambulances appelées par le SAMU
Transport de détenus
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
17

## Slide 18
PARTIE 2 — COURS
Types de stationnements interdits & Sanction VP
DANGEREUX — Classe 4, 3 pts
Virages · sommets de côte · intersections · passages à niveaux · faible visibilité.
TRÈS GÊNANT — Classe 4
Passage piéton · trottoirs · voies vertes/pistes cyclables · voie bus/taxi · empl. PMR · transport de fonds.
GÊNANT — Classe 2
Borne recharge VE · pont · tunnel · entrée immeuble · livraison hors horaires · BAU.
Non-cession VP : 4 pts + 135€ + suspension jusqu'à 3 ans
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
18

## Slide 19
PARTIE 2 — COURS
Alcool au volant — Taux légaux & Élimination
⚖️ Taux légaux autorisés
Conducteur | Taux max
Standard | 0,5 g/l de sang (0,25 mg/l air expiré)
Permis probatoire | 0,2 g/l de sang
Taux délictuel | ≥ 0,8 g/l de sang
⏱️ Élimination de l'alcool
Baisse de 0,10 à 0,15 g/l par heure.
Exemple : 6 heures pour éliminer 0,6 g/l.
Café, eau, sport = INEFFICACES.
Seule solution : ne pas boire avant de conduire.
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
19

## Slide 20
SYNTHÈSE — PARTIE 2
Distances, Priorités & Alcool — Points clés
Distance de réaction
Dizaines × 3 — Ex : 80 km/h → 24 m (1 seconde de temps de réaction)
Distance d'arrêt sèche
Dizaines × Dizaines — 50→25m / 100→100m / 130→169m
Route mouillée
Distance sèche × 1,5 — Ex : 100 km/h → 150 m
Intervalle de sécurité
Min. 2 secondes : 50 km/h→30m / 100 km/h→60m
Véhicules prioritaires
Sirène + feu bleu → s'arrêter. Non-respect : 4 pts + 135€
Alcool
0,5 g/l (standard) · 0,2 g/l (probatoire) · élimination 0,10-0,15 g/l/h
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
20

## Slide 21
PARTIE 3
Sanctions, Éco-conduite & Accidents
Sanctions · Limitations · CT · PAS · Constat · Permis à points
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon

## Slide 22
Sommaire — Partie 3
Sanctions, Éco-conduite, Contrôle technique & Permis
1
Sanctions : alcool, stupéfiants & cumul
Tableau complet : points, amendes, prison, immobilisation
2
Limitations de vitesse & excès
Tableau par type de voie et sanctions par seuil
3
Éco-conduite (8 principes)
Vitesse, rapports, frein moteur, charge, pneus…
4
Contrôle technique annuel
10 fonctions, 100+ points, défaillances mineures/majeures/critiques
5
Accident : P.A.S. & numéros d'urgence
Protéger · Alerter · Secourir · PLS · Téléphone au volant
6
Constat amiable & situations difficiles
Procédure, désaccord, refus, fuite
7
Permis : annulation & invalidation
Procédures de repassage, délais d'attente
8
Récupération automatique & par stage
6 mois / 2 ans / 3 ans / 10 ans · Stage = 4 pts max
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
22

## Slide 23
PARTIE 3 — COURS
Sanctions : Alcool, Stupéfiants & Cumul
Infraction | Sanctions
Taux ≥ 0,5 g/l et < 0,8 g/l (contravention) [0,2 g/l permis probatoire] | Retrait 6 pts · Amende forfait. 135€ (max 750€) · Suspension permis jusqu'à 3 ans · Immobilisation
Taux ≥ 0,8 g/l (délit) | Retrait 6 pts · Amende jusqu'à 4 500€ · Prison 2 ans · Suspension/annulation permis · Stage obligatoire
Refus de souffler | Mêmes sanctions que taux ≥ 0,8 g/l (présomption alcoolémie délictuelle)
Stupéfiants | Retrait 6 pts · Amende 4 500€ · Prison 2 ans · Fourrière immédiate · Peines complémentaires
Alcool + Stupéfiants | Retrait 6 pts · Amende jusqu'à 9 000€ · Prison · Confiscation véhicule · Peines complémentaires
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
23

## Slide 24
PARTIE 3 — COURS
Limitations de vitesse & Sanctions
🚗 Limitations de vitesse
Type de voie | Sec | Pluie
Agglomération | 50 | 50
Route 2 sens | 80 | 80
Route 2×2 voies | 110 | 100
Autoroute | 130 | 110
Nuit/visib.<50m | 50 | 50
⚡ Sanctions excès de vitesse
< 20 km/h: 1 pt+68€ · 20-29: 2 pts+135€ · 30-39: 3 pts · 40-49: 4 pts · ≥50: 6 pts+1 500€+annulation
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
24

## Slide 25
PARTIE 3 — COURS
L'éco-conduite — 8 principes essentiels
8 principes d'éco-conduite
Changer de vitesse tôt — rapport le plus élevé
Réduire la vitesse : -10 km/h = économies significatives
Maintenir une vitesse stable — anticiper le trafic
Frein moteur : injection coupée (vs. débrayé = consommation)
Couper le moteur à l'arrêt prolongé (passage à niveau, feu rouge long)
Décharger la voiture — moins de charge = moins de consommation
Vérifier la pression des pneus régulièrement
Utiliser une huile moteur de haute qualité
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
25

## Slide 26
PARTIE 3 — COURS
Contrôle technique — Transport de personnes
📅 Périodicité
Véhicule < 10 places affecté au transport public de personnes
1er CT : au plus tard 1 an après 1ère mise en circulation
OU avant utilisation si CT > 1 an après mise en circulation
Renouvellement TOUS LES ANS
⚠️ 3 niveaux de défaillances
MINEURES
Sans contre-visite obligatoire
MAJEURES
Contre-visite sous 2 mois
CRITIQUES
Circuler uniquement le jour J
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
26

## Slide 27
PARTIE 3 — COURS
Accident : P.A.S. & Téléphone au volant
📵 Téléphone au volant
INTERDITS :
Téléphone tenu en main
Oreillettes & écouteurs
Casque permettant de téléphoner ou écouter
Exception : correcteurs de surdité
Sanction : 135€ + 3 points retirés (risque accident ×3)
P = Protéger (feux détresse + triangle ≥30m + gilet) · A = Alerter (15/17/18/112) · S = Secourir (ne jamais déplacer, pas à boire, pas enlever casque motard · PLS si inconscient avec accord secours)
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
27

## Slide 28
PARTIE 3 — COURS
Constat amiable & Situations difficiles
📋 Remplir le constat
Présenter ses papiers : permis · assurance · carte grise
Stylo à bille (double lisible)
Si +2 véhicules : un constat par conducteur
Remplir uniquement le recto (partie A bleue ou B jaune)
Vérifier cases cochées et observations
Signer ET faire signer l'autre conducteur
Séparer les 2 exemplaires et remettre l'un
⚠️ Après signature : ne RIEN ajouter au recto
⚠️ Situations difficiles
Constat incorrect :
Établir un 2ème constat rectificatif mentionnant « annule et remplace ».
Désaccord :
Signer quand même en notant le désaccord dans « Observations ».
Refus de remplir :
Noter immatriculation + identité + assureur (vignette). Chercher un témoin.
Fuite ou contrainte :
Immatriculation + témoin + dépôt de plainte (police, gendarmerie ou procureur).
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
28

## Slide 29
PARTIE 3 — COURS
Permis à points : Annulation & Invalidation
🚫 Annulation (décision du juge)
Pour reconduire : examen psychotechnique + visite médicale + code de la route. Code + conduite si > 1 an ou période probatoire. → Permis PROBATOIRE en cas de réussite.
❌ Invalidation (solde nul de points)
Attendre 6 mois (ou 1 an si déjà invalidé dans les 5 dernières années).
Mêmes étapes que l'annulation.
→ Permis PROBATOIRE en cas de réussite.
🎓 Stage de récupération
Stage de 2 jours → +4 points maximum. 1 seul stage par an.
Solde à 0 = stage impossible.
Après ≥ 3 pts retirés en une infraction (probatoire) = stage obligatoire.
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
29

## Slide 30
PARTIE 3 — COURS
Récupération automatique des points
Règle générale :
Plus la classe de l'infraction est élevée, plus le délai avant récupération est long. Au bout de 10 ans, tous les points sont récupérés même si d'autres infractions ont eu lieu entre temps.
Type d'infraction | 6 mois | 2 ans | 3 ans | 10 ans
Retrait d'1 seul point | Récupéré si aucune infraction dans les 6 mois | Si aucune infraction en 2 ans → 12 pts | — | Points récupérés même avec d'autres infractions
Classe 2 ou 3 (hors 1 pt) | — | Si aucune infraction en 2 ans → 12 pts. Sinon recommencer. | — | Points récupérés même avec d'autres infractions
Classe 4 ou 5 / Délit (hors 1 pt) | — | — | Si aucune infraction en 3 ans → 12 pts. Sinon recommencer. | Points récupérés même avec d'autres infractions
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
30

## Slide 31
SYNTHÈSE — PARTIE 3
Sanctions, Éco-conduite, CT & Permis — Points clés
Alcool ≥ 0,8 g/l (délit)
6 pts + amende 4 500€ + prison 2 ans + annulation permis
Alcool + Stupéfiants
6 pts + 9 000€ + prison + confiscation véhicule possible
CT transport de personnes
1er CT ≤ 1 an après MEC, puis TOUS LES ANS — 10 fonctions / 100+ points
Défaillance critique
Circulation autorisée UNIQUEMENT le jour du CT pour effectuer les réparations
P.A.S.
Protéger (détresse+triangle+gilet) → Alerter (15/17/18) → Secourir (ne pas déplacer)
Récupération de points
1 pt → 6 mois | Cl.2-3 → 2 ans | Cl.4-5 → 3 ans | Stage = max 4 pts/an
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon
31

## Slide 32
FORMATION
Sécurité Routière
Merci pour votre attention !
Partie 1 — Signalisation, Marquages & Priorités
Partie 2 — Distances, Priorités avancées & Alcool
Partie 3 — Sanctions, Éco-conduite, CT, Accident & Permis
FTRANSPORT - SERVICES PRO • Déclaration n° 84 69 15114 69 • Lyon